## Slide 1: Schlusspräsentation
Peer-To-Peer Kommunikation für Sprachübertragung in einem Praxisrufsystem J. Villing

## Slide 2: Agenda
Einleitung
  Ausgangslage
  Projektverlauf
  Resultate
Hauptteil
  Technologie
  Systemarchitektur
  Sprachsynthese
  Gegensprechanlage
Schluss
  Fazit
  Ausblick
  Demo
Verteidigung

## Slide 3: Übersicht

## Slide 4: Begriff: Praxisrufsystem
Ein Praxisrufsystem erlaubt es behandelnden Ärzten über Knopfdruck Hilfe anzufordern oder Behandlungsmaterial zu bestellen. [1]

## Slide 5: Begriff: Praxisrufsystem
Behandelnder Arzt
Praxismitarbeitender
Praxisrufsystem

## Slide 6: Ausgangslage
Kommerziell erhältlich
Proprietäre Standards
Veraltete Funktechnologien
Keine Netzwerkintegration
Keine API Anbindungen
Praxisruf
In Vorgängerprojekt entwickelt
Cloudbasiertes Praxisrufsystem
  Proprietäre Server Applikation
  Firebase Cloud Messaging
  HTTP API
Tablets als Endgeräte
Eingeschränkter Funktionsumfang
Instabile Mobile Applikation

## Slide 7: Praxisruf (IP5)
Admin UI
Cloud Service
Mobile Client
Messaging Service
Notes: Dies bringt uns zu Praxisruf.
Mit IP5 wurde ein Cloudbasiertes Praxisruf System entwickelt.
Welches dem Benutzer die Möglichkeit bietet, vorkonfigurierte Benachrichtungen zu versenden.
Im Zentrum des Systems steht ein Cloud Service.
Dieser persistiert die Konfiguration des Systems und kann empfangene Benachrichtigungen anhand dieser Konfiguration weiterleiten.
Der Server wird über HTTP Endpoints angesprochen und kann damit in beliebige andere IT Systeme integriert warden.
Für den Benutzer hat das System zwei Schnittstellen. Zum einen ein Admin UI über welches ein Administrator die Konfiguration des Systems erfassen und verwalten kann.
Zum anderen ein Mobile Client. Eine Mobile Applikation, welche von Praxismitarbeitenden zum Empfangen und Senden von Benachrichtigungenv erwendet warden kann.
Die Letzte Komponente im System ist schliesslich ein externer Messaging Service. Dieser wird verwendet um Push Benachrichtigungen an Mobile Clients zu veröffentlichen.

## Slide 8: Aufgabenstellung
Erweiterung von Praxisruf
  Systemarchitektur
  Funktionsumfang
  Native iOS Applikation
Sprachübertragung mit Gegensprechfunktion
  Kommunikation in Echtzeit
  1 : 1 (Einzelanruf)
  1 : m (Gruppenunterhaltung)
Text-To-Speech Funktion
  Erweiterung der bestehenden Benachrichtigungsfunktion
  Empfangene Benachrichtigungen vorlesen

## Slide 9: Projektverlauf

## Slide 10: Resultate
Erfüllt
Native iOS Applikation entwickelt
Systemarchitektur erweitert
Vorbereitung für bessere Skalierbarkeit
Gegensprechanalge
Sprachsynthese
Potential
Feedback bei Sprachübertragung
Stabilität Verbindungsaufbau
Testing
  Realistische Lasttests
  Vertiefte Funktionstests
UI & UX
Benutzerfreundlichkeit

## Slide 11: Hauptteil

## Slide 12: Demo

## Slide 14: Quellen
[1] Aufgabenstellung
[2] Projektbericht

## Slide 15: Aufgabenstellung (1:1)
Evaluation Frameworks für die Übertragung von Sprachinformationen
Erweiterung Software-Architektur für die Übertragung von Sprachdaten.
Definition und Implementierung Text-To-Speech Funktion
Implementierung Sprachübertragung inklusive Gegensprechfunktion
Durchführung Funktions- und Performancetests

## Slide 16: Systemüberblick
Konfiguration erfassen
Anmeldung
Konfiguration laden
Registrierung (Messaging)
Registrierung (Cloud)
Benachrichtigung senden
Konfiguration auswerten
Benachrichtigungen weiterleiten
Benachrichtigung zustellen
Notes: Ganz konkret, läuft das System heute so.
1. Als erstes muss der Administrator die Konfiguration im Admin UI erfassen. Diese wird im Cloud Service persistiert.
2. Der Praxismitarbeitende meldet sich am Mobile Client an und wählt die gewünschte Konfiguration aus einer Liste aus.
3. Diese Konfiguration wird geladen und verwendet um Buttons anzuzeigen.
4, Im Hintergrund registriert sich der Client beim Messaging Service. Als Response erhält er ein Identifizierendes Token.
5. Der Client Registriert sich dann mit diesem Token und der gewählten Configuration beim Cloud Service.
6. Zum Senden einer Benachrichtigung tippt der Nutzer auf den Button im Mobile Client. Darauf hin wird eine Anfrage an den Cloud Service gesendet.
7. Der Cloud Service wertet die Konfiguration aus und erstellt für jeden relevanten Empfänger eine Benachrichtigung.
8, Diese versendet er zusammen mit den relevanten tokens an den Messaging Service.
9, Der Messaging Service kann die Benachrichtigung schliesslich anhand dieses Tokens zustellen.

## Slide 17: Konzept Sprachsynthese
Benachrichtigung zustellen
TextToSpeech prüfen
Einstellungen prüfen
Cache prüfen
Sprachdaten anfragen
Konfiguration laden
Sprachdaten anfragen
Sprachdaten zurückgeben
Sprachdaten abspielen
Notes: Zur Laufzeit, sieht das wie folgt aus.
Ein Client empfängt eine Benachrichtigung.
In dieser Benachrichtigung ist ein Flag vorhanden, ob Sprachsynthese gwünscht ist.
Wenn dieses Flag gesetzt ist und der Client konfiguriert ist, Benachrichtigungen vorzulesen, warden die nötigen Daten gelesen.
Zuerst warden Die Daten im Cache gesucht. Sind sie dort vorhanden, warden sie abgespielt. Es erfolgt keine Abfrage an den Server.
Andernfalls, warden die Daten beim Server angefragt.
Dieser nimmt die Anfrage entgegen und findet die zu synthetisierenden Daten in der Konfiguration.
Er übergibt sie an den Speech Provider und leitet das Resultat zurück an den Client wo die Daten abgespielt warden.

## Slide 18: Erweiterung
Migration Mobile Client
  Bestehende Funktionalität übernehmen
  Nativer Mobile Client
Sprachsynthese
  Empfangene Benachrichtigungen vorlesen
Gegensprechanlage
  1:1 und 1:m Sprachverbindungen
  Konfigurierbare Buttons
Notes: Soviel zum bestehenden System.
Wie soll dieses nun erweitert werden?
Ein Fazit aus dem Vorgänger Projekt war, das native Entwicklung besser für den Anwendungsfall Praxisrufsystem geeignet ist.
Dementsprechend soll der bestehende Client neu als native Applikation umgesetzt werden.
Die bestehende Funktionalität soll dabei übernommen werden.
Weiter soll das System um Sprachbezogene Funktionen erweitert werden. Erstens sollen Benachrichtigungen die Empfangen werden, automatisch vorgelesen werden können.
Zweitens soll das System als Gegensprechanlage verwendet werden können.
Dazu sollen über Konfigurierbare Buttons Sprachverbindungen zwischen Clients aufgebaut werden können.

## Slide 19: Sprachsynthese
Notes: Der Ablauf um Benachrichtigungen zu empfangen, soll mit dem neuen System gleich bleiben.
Das System soll aber neu nach dem Empfang einer Benachrichtigung diese in Sprachausgabe verwandeln können.
Es gibt drei Varianten, wie dies Umgesetzt warden kann.

## Slide 20: Varianten
Sprachsynthese Service von Apple
  + Einfache Integration, Garantierte Kompabilität
  - Abhängigkeit zu Apple, Kompabilität zu Android
Sprachsynthese Provider direct in Mobile Client anbinden
  + Einfache Integration, Weniger Netzwerkverkehr
  - Keine Synergie für Android Client, Abhängigkeit im Mobile Client
Sprachsynthese Provider über Cloud Service anbieten
  + Wiederverwendbar, Abhängigkeit abstrahiert
  - Zusätzlicher Netzwerkverkehr, Zusätzlicher Implementationsaufwand
Notes: Erstens können die Boardmittel von IOS Development verwendet werden.
Apple bietet eine API um Text in Sprachdaten umzuwandeln.
Diese Variante hat den Vorteil, dass die Umsetzung relative einfach passieren kann.
Es ist zudem garantiert, dass der Provider mit dem Client kompatibel ist.
Es wir dallerdings starke Abhängigkeit zu Apple geschaffen und es ist nicht möglich,
Für eine künftige IOS App denselben Provider zu verwenden. Da Apple verständlicherweise kein Android SDK für diese Funktion bietet.
Diese Option fällt damit weg.
Für die Anbindung eines externen Providers gibt es zwei Ansätze.
Einerseits könnte der Provider direct aus dem Mobile Client angesprochen werden.
Dies minimiert die Komplexität der Umsetzung hat aber den Nachteil, dass der Client direct vom Provider abhängig wird.
Weiter ist man darauf angewiesen, dass der Provider SDKs für alle Platformen anbietet. Die Anbindung selbst muss für jede Plattform neu gemacht werden.
Andererseits kann der Provider über den Cloud Service angebunden werden.
Dadurch können alle Clients Sprachdaten über denselben Kanal beziehen. Die Abhängigkeit an den spezifischen Provider ist über den Service abstrahiert.
Diese Variante hat den Nachteil, dass zusätzliche Abfragen gemacht werden. Weil alle Abfragen über den Cloud Service gehen.
Diese Abfragen bringen ausserdem zusätzliche Komplexität ins System, weil eine weitere Instanz an den Abfragen beteiligt ist.

## Slide 21: Entscheid
Sprachsynthese über Cloud Service anbinden
Zusätzlicher Implementationsaufwand
  Ähnlich wie Aufwand für zusätzliche Android Implementierung
  Effizienter wartbar als zusätzliche Andorid Implementierung
Unnötige Netwerkabfragen
  Minimiert durch Cache auf Client Seite
  Weiter optimierbar durch Cache auf Server Seite
Notes: Trotzdem wurde entschieden, mit dieser Variante weiterzufahren.
Aufwand und Komplexität werden langfristig minimiert, da die Anbindung in allen Plattformen gleich erfolgen kann.
Sobald der Cloud Service an den Provider angebunden ist, können alle Clients über den Cloud Service den Provider ansprechen.
Die zusätzlichen Netzwerkabfragen können auf ein Minimum reduziert werden, indem die synthetisierten Daten effizient gecached werden.

## Slide 22: Konzept Sprachsynthese
Anbindung
  Neues Modul im Cloud Service
  Neuer Endpoint zur Abfrage von Sprachdaten
Erweiterung Benachrichtigung
  Metadaten für Caching und Sprachsynthese
Mobile Client
  Wenn Flag aktiv, Sprachdaten abfragen
  Geladene Sprachdaten mit Version in Cache schreiben
  Sprachdaten abspielen
  Lokale Konfiguration um Sprache stummzuschalten

## Slide 23: Konfiguration Sprachsynthese
NotificationType
  Grundlage für Benachrichtigungsbuttons
  Grundlage für Benachrichtigungsinhalt
  Neues Property: Version
  Neues Property: Flag ob Sprachsynthese aktiv
Notes: Für die Sprachsynthese braucht es zudem Erweiterungen an der Konfiguration.
Die bestehende Entität NotificationType dient als Grundlage für Benachrichtigungen.
Sie beinhaltet die Informationen für die Anzeige als Button und den Titel und Detailtext die für eine Benachrichtigung verwendet werden.
Die Entität soll um das Property Version, erweitert werden. Dadurch kann auf Client Seite validiert werden, ob Daten im Cache aktuell sind.
Zudem ein Property hinzugefügt werden, dass sagt ob eine Beanchrichtigung vorgelesen wird oder nicht.

## Slide 24: Gegensprechanlage
Notes: Die zweite Erweiterung ist die Funktion der Gegensprechanlage.
Gleich wie bei der Sprachsyntehse sehe ich drei Ansätze, diese Funktion umzusetzten.

## Slide 25: Varianten
VOIP Provider anbinden
  + Funktionsumfang, Support
  - Kosten, Bindung an Provider
Business Communication Platform anbinden
  + Funktionsumfang, Integration anderer Geräte
  - Kosten, Bindung an Provider
WebRTC
  + Open Source, Browser und Mobile Support
  - Dokumentation, Peer To Peer Limitationen
Notes: Die massgeblichen Unterschiede zwischen den Varianten, ist der Kanal über welchen die Daten übertragen werden.
Als erste Variante wäre es möglich einen Telefonanbieter anzubinden.
Dadurch wären zahlreiche Funktionen und skalierung für grössere Gruppenunterhaltungen garantiert.
Grosse, lange Gruppenunterhaltungen und die meisten Funktionen ausserhalb einfacher Sprachübertragung werden aber für das Praxisrufsystem nicht benötigt.
Weiter bringt diese Varianten vergleichsweise hohe Kosten für den Provider und auch hier eine Starke Bindung an diesen Provider.
Die zweite Variante besteht darin einen Provider wie AWS Chime oder MS Teams anzubinden.
Auch diese Variante bietet einen grösseren Funktionsumfang als benötigt.
Sie hat aber auch den Vorteil, dass zusätzliche externe Geräte angebunden werden können.
Die dritte Option ist schliesslich webRTC.
WebRTC ist ein offener Standard der Peer To Peer Kommunication in Echtzeit ermöglicht.
Entwicklungskits für Javascript, IOS und Android stehen als Open Source Projekte zur verfügung.
Die Verbindung die durch WebRTC aufgestellt wird, ist Peer To Peer. Die Verbindung kann also Wirklich direct zwischen Clients passieren.

## Slide 26: Entscheid
WebRTC
Dokumentation
  API und SDK Dokumentation mangelhaft
  Viele Beispiele
  Proof Of Concept
Peer To Peer Limitationen
  M einzelne Verbindungen bei 1:m
  Aggregieren der Verbindungen wäre nicht mehr Peer To Peer
  Anwendungsfall: Kurze Verbindungen zu wenig Clients
Notes: Auch hier wurde die dritte Variante gewählt.
Die offizielel API Dokumentation ist dünn bis nicht vorhanden.
Es finden sich allerdings zahlreiche Beispielimplementationen sowohl als offizielel Guides als auch in Open Source Projekten.
Die Funktionsweise wurd zudem mit einem kleinen Proof Of Concept validiert.
Das verwenden von Peer To Peer Kommunikation kann problematisch sein, wenn es um Gruppenunterhaltungen geht.
Bei 1:m Verbindungen, müssen tatsächlich m Verbindungen geöffnet und Daten auf jeder dieser Verbindung übertragen werden.
Für den Anwendungsfall einer Gegensprechanlage, in der höchstens eine Handvoll Clients gleichzeitig angesprochen werden und die Unterhaltungen eher kurz ausfallen werden,
Ist diese Einschränkung vertretbar. Insbesondere, da diese Varianete es erlaubt die Verbindung unabhängig von einem externen Provider aufzubauen.

## Slide 27: Konzept Gegensprechanlage
Signaling
  Neues Modul im Cloud Service
  Hält Liste mit verfügbaren Verbindungen
  Ordnet jede Verbindung einem Client zu
  Vermittelt Handshakes zwischen Clients
Mobile Client
  Öffnet bei Anmeldung Verbindung zu Cloud Service
  Veröffentlicht Handshake Anfragen über diese Verbindung
  Empfängt Handshake Anfragen über diese Verbindung
Notes: Für die Umsetzung der Sprachverbindungen muss ein Signaling Server aufgesetzt werden.
Dieser wird verwendet um Handshakes zwischen Clients zu vermitteln, damit Verbindungen aufgebaut werden können.
Damit dies Möglich ist, registrieren sich Clients nach der Anmeldung beim Cloudservice.
Dazu öffnen sie eine stehende Verbindung. Der Cloud Service führt eine Liste mit allen offenen Verbindungen und ordnet jede Verbindung dem entsprechenden Client zu.
Diese Verbindungen werden von Client und Cloud Service verwendet, um Anfragen und Antworten zwischen Clients zu vermitteln um die Peer To Peer Verbindungen zu öffnen.

## Slide 28: Kommunikationskanäle
Signaling Verbindung
Peer To Peer Verbindung (Sprachedaten)
Notes: Es ergeben sich also folgende Kommunikationskanäle.
In Rot, die Verbindungen die zwischen Clients aufgebaut werden.
Diese warden zum Austausch von Sprachinformationen verwendet und warden für jede Anfrage erneut aufgebaut.
In Schwarz, die stehenden Verbindungen zwischen Client und Cloud Service.
Diese werden zum Austausch von Handshake Informationen verwendet.

## Slide 29: Sprachverbindung aufbauen
Empfänger laden
Verbindung initialisieren
Offer senden
Verbindung finden
Offer weiterleiten
Verbindung initialisieren
Answer senden
Answer weiterleiten
Answer verarbeiten
Notes: Der Aufbau einer Sprachverbindung erfolgt im Datail wie folgt.
Als erstes warden alle relevanten Gesprächspartner vom Cloud Service abgefragt.
Anschliessend wird für jeden Gesprächspartner das locale Verbindungsobjekt auf Senderseite initialisiert.
Anschliessend wird für jeden Gesprächspartner über die stehende Verbindung ein Offer an den Cloud Service gesendet.
Der Cloud Service findet die Verbindung des jeweils relevanten Empfägners und leitet das Offer über dessen stehende Verbindung weiter.
Der Empfänger nimmt dieses Offer entgegen und initialisiert seinerseits das locale Verbindungsobjekt.
Anschliessend sendet er eine Answer über seine stehende Verbindung, welche der Cloud Service an den Sender weiterleitet.
Sobald der Sender diese Answer empfängt, ist die Verbindung bestätigt und es können Daten ausgetauscht warden.

## Slide 30: Konfiguration Gegensprechanlage
ClientConfiguration
  Bestehende Entität
  Neues Property: Liste mit CallTypes
CallType
  Grundlage für Button in Client
  Property: Anzeigetext
  Property: CallGroup
CallGroup
  Gruppe von Clients für Sprachverbindung
  Property: Name
  Property: Liste mit ClientIds
Notes: Damit Sprachverbindungen im Mobile Client verwendet werden können, muss zudem die Konfiguration des Systems erweitert werden.
Als erstes müssen die verfügbaren Button konfiguriert werden.
Dazu wird eine neue Eintität CallType erfasst. Diese beinhaltet den Text der auf dem Button angezeigt wird
und eine Referenz auf alle Clients die an dieser Sprachverbindung beteiligt sind.
Für diese Referenz wird eine weitere Entität CallGroup erstellt.
Dies ermöglicht es, dieselbe Gruppe an Clients für eine Unterhaltung mit Unterschiedlichen Buttons zu verknüpfen.
So kann dieselbe Gruppe auf unterschiedlichen Clients unterschiedlich dargestellt werden.

## Slide 31: WebRTC
Web Real Time Communication
Sprach- und Videoverbindung von Peer zu Peer
Benötigt Signaling Server zur Vermittlung
  Interactive Connection Establishment
  Session Description Protocol